|  | Дата: | 2018-08-16 |
| --- | --- | --- |
|  | Запрос от: |  |
|  | Проект: |  |
|  | № предложения: |  |
|  | Позиция: |  |
|  | Контактное лицо: | Dmitry Grigoriev |

| Конденсатор | GVH 090.2B/2x5-N(D).E Только для расчета! |  |
| --- | --- | --- |

| Мощность: | 415.3 kW | Хладагент: | R507A(1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Т горячего газа: | 69.0 °C |
| Объемн. расход возд.: | 300000 m³/h | Температура конденсации: | 40.0 °C |
| Воздух на входе: | 35.0 °C | Т выхода конденсата: | 38.9 °C |
| Высота над ур. моря: | 0 m | Об. расход гор. Газа: | 97.01 m³/h |
| Скорость воздуха: | 3.2 m/s | Массовый расход: | 9440 kg/h |
| К теплопередачи: | 29.70 W/(m²·K) | Потери давления: | 0.053 bar / 0.12 K |

| Вентиляторы (AC): | 10 Шт. 3~400V 50HzΔ/(Y) | Уровень звукового давления: | 66 dB(A)(2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики вент. узла: | на расстоянии: | 10.0 m |
| Скор. вращ.: | 890 min-1 / (700 min-1) | Уровень звуковой мощности: | 99 dB(A) |
| Мощность (мех./эл.): | 2.79 kW/3.60 kW | ErP: | Compliant(3) |
| Потребл. ток: | 7.20 A(4) |

| Общее потребл. эл. энергии: | 35.40 kW | класс энергетич. эффективности: | E (2014) |
| --- | --- | --- | --- |

| Корпус: | Оцинк. сталь, RAL 7035 | Трубы: | Медь(5) |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь пов-ти: | 3031.2 m² | Оребрение: | Алюминий(5) |
| Объем труб: | 373.5 l | Подключения (на один аппарат): |  |
| Шаг оребрения: | 2.40 mm | Вход: | 2 x 88.9 * 3.60 mm |
| Nходов: | 2 | Выход: | 2 x 88.9 * 3.60 mm |
| Вес (пустой): | 2621 kg(6) | Распределители: | 135 |
| Макс. рабочее давление: | 32.0 bar | PED classification: | Категория IV, module B+D(7) |
| Размеры:(6) |
| Длина: | 12000 mm |
| Ширина: | 2291 mm |
| Высота: | 1460 mm(6) |
| Кол-во ножек: | 6 |

| GVH 090.2B/2x5-N(D).E Только для расчета! | Проект: |  |
| --- | --- | --- |
| № предложения: |  |
| Позиция: |  |
| Контактное лицо: | Dmitry Grigoriev |
| File: EMF\GVH2in2x5_SI.emf |

| L | = | 12000 mm | B | = | 2291 mm | H | = | 1460 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | = | 347 mm | L1 | = | 5702 mm | LF | = | 11505 mm |
| B1 | = | 2155 mm | BF | = | 2255 mm | H1 | = | 600 mm |

Внимание: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

| Important remarks / explanatory notes: |
| --- |
| (1) | Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU |
| (2) | При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487 |
| (3) | This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive). |
| (4) | Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно нормVDE). |
| (5) | Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки. |
| (6) | Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и сопциями. |
| (7) | Vessel (DN = 81.7 mm, V = 373.5 l, TSmax = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive2014/68/EU during order processing. |
| Пожалуйста, обратите внимание ... |

Этот аппарат только для расчета!:

Цены не действительны.Старая серия ! Цены не действительны.

имеются указания по аппарату:

Please consider the standard dimensions for container transport.

# Text boxes

GPC.EU Professional, 2015.80-132/2017-04-13a, PL 1/2015     ·     pos20     ·     ETO     ·     GVH 090.2B/2x5-N(D).E/M2

GPC.EU Professional, 2015.80-132/2017-04-13a, PL 1/2015     ·     pos20     ·     ETO     ·     GVH 090.2B/2x5-N(D).E/M2